## Slide 1
Maandelijkse Toolbox: Gevaarlijke Stoffen
Herkenning, Blootstelling en Maatregelen
©Raquel Delvaux - Veiligheid - Safety
[Plaats hier uw bedrijfslogo]

## Slide 2
Maatregelen bij Blootstelling
ARBEIDSHYGIËNISCHE STRATEGIE
Substitutie (S)Vervang de gevaarlijke stof door een veilig alternatief of elimineer de bron
Technische maatregelen (T)Afzuiging, ventilatie, insluiting van het process, automatsering
Organisatorische maatregelen (O)Werkprocedures en training voor medewerkers
Persoonlijke bescherming (P)Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken
Hoe beschermen we ons tegen gevaarlijke stoffen? Het STOP-principe geeft een duidelijke volgorde van maatregelen, waarbij de meest effectieve maatregel altijd voorrang heeft. Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn het laatste redmiddel, niet de eerste keuze.

## Slide 3
Soorten Stoffen & GHS Symbolen (1)
Het Globally Harmonized System (GHS) gebruikt gestandaardiseerde pictogrammen om gevaren te communiceren. Deze rode ruiten met zwarte symbolen zijn wereldwijd herkenbaar en cruciaal voor veilig werken. Leer deze symbolen uit je hoofd - ze kunnen levens redden.
Explosief
Ontploffingsgevaar bij vonk, warmte of schok.
Vb.: munitie, TNT, buskruit, vuurwerk.
Ontvlambaar
Kan gemakkelijk vlam vatten, zelfs bij een normale omgevingstemperatuur.
Vb.: benzine, aceton, white spirit.
Oxiderend
Geven bij verwarming zuurstof af en reageren daardoor heftig met andere (brandbare) stoffen.
Vb.: zuurstofwater, peroxiden, ozon en zuurstof.
Gassen onder Druk
Zijn ontvlambaar of giftig. Ook de druk van het gas in de houder is een risico.
Vb.: vloeibaar gemaakte gassen zoals propaan en butaan

## Slide 4
Soorten Stoffen & GHS Symbolen (2)
Naast fysische gevaren waarschuwen GHS-symbolen ook voor gezondheids- en milieurisico's. Deze pictogrammen zijn essentieel voor het
identificeren van stoffen die ernstige schade kunnen veroorzaken aan mens en milieu, zowel op korte als op lange termijn.
Bijtend/Corrosief
Veroorzaakt ernstige brandwonden aan huid, ogen, longen en slijmvliezen. Tast ook metaal aan.
Vb.: sterke en onverdunde zuren en basen zoals zwavelzuur, ammoniak en gootsteenontstopper.
Giftig
Doodshoofd: zeer giftig bij inslikken, inademen of huidcontact. Levensbedreigend.
Vb.: H2S, CO, methanol, benzeen, antivries.
Schadelijk/Irriterend
Bij inademen, inslikken of opname door de huid: vervelende maar beperkte verschijnselen, kunnen ontstekingen of allergieën veroorzaken.
Vb.: verf, lak, solvents, harsen, metaalbehandelingsmiddelen en afwasmiddel, vaatwastabletten.
Lange Termijn Gezondheidsgevaar
Kankerverwekkend, mutageen (veranderen erfelijke eigenschappen), reprotoxisch (giftig voor de voortplanting). Ook CMR-stoffen genoemd.
Vb.: asbest, benzeen, vinylchloride, dieselrook (fijnstof).
Milieugevaar
Producten die schadelijk zijn voor plant- en dieromgeving wanneer deze in het milieu terecht komen.
Vb.: motorolie.

## Slide 5
Vergiftigingsfactoren: Wanneer Gaat Het Mis?
Situatieafhankelijke Factoren
De ernst van blootstelling wordt bepaald door meerdere factoren:
Vorm Stof
Vast, vloeibaar, gasvormig: elk met unieke opnamekenmerken.
Giftigheid
Intrinsieke toxiciteit: bepaalt
schade.
Concentratie
Hogere concentratie in lucht =
hoger risico.
Blootstellingsduur
Langere blootstelling =
hogere dosis.
Menselijke Factoren
Inspanning: Zwaar werk = meer opname via longen.
Conditie/gezondheid: Aandoeningen vergroten kwetsbaarheid.
Gewicht/leeftijd: Beïnvloeden verwerking door lichaam.
Huidoppervlak: Groter oppervlak = meer opname.
Drie opnameroutes: Inademing, huidcontact, inslikken.
Inademing meest voorkomend op werk.
Veelvoorkomende Klachten bij Blootstelling
Hoofdpijn
Duizeligheid
Maagkrampen
Misselijkheid
Hartkloppingen
Benauwdheid
Wazig zien
Allergische reacties
De SDS (Veiligheidsinformatieblad) beschrijft specifieke symptomen per stof.

## Slide 6
Effecten: Acuut versus Chronisch
Het is cruciaal om het verschil te begrijpen tussen directe en langetermijneffecten. Chronische effecten zijn bijzonder gevaarlijk omdat je ze niet onmiddellijk voelt, waardoor blootstelling vaak te lang doorgaat voordat maatregelen worden genomen.
Acuut Effect
Direct merkbaar na blootstelling. De oorzaak is duidelijk en het effect treedt snel op.
Voorbeelden:
Duizeligheid door oplosmiddeldampen
Chemische brandwonden op de huid
Bewusteloosheid door zuurstofgebrek
Irritatie van ogen en luchtwegen
Chronisch Effect
Ontstaat na herhaalde of langdurige blootstelling. Vaak pas na jaren merkbaar - daarom extra gevaarlijk.
Voorbeelden:
Kanker door asbest of kwartsstof
Oplosmiddelensyndroom (OPS)
Allergieën en astma
Orgaanschade (lever, nieren)
Monitoring Noodzakelijk
Bij sommige werkzaamheden is continue meting tijdens het werk vereist om gevaarlijke concentraties tijdig te detecteren.
Detectiemethoden:
Gasdetectoren voor giftige dampen
Stofmetingen bij slijpwerk
Zuurstofmeters in besloten ruimtes
Persoonlijke bemonsteringspompen
Let op: Zonder meting werk je blind. Vertrouw nooit alleen op je zintuigen.

## Slide 7
Grenswaarden & Het Probleem met Reuk
WAAROM METEN ESSENTIEEL IS
Wat Zijn Grenswaarden?
Een grenswaarde is de maximale concentratie van een gevaarlijke stof waarbij een werknemer gedurende een werkdag (8 uur) mag worden blootgesteld zonder onaanvaardbaar gezondheidsrisico.
Deze waarden zijn wettelijk vastgelegd en moeten strikt worden nageleefd. Grenswaarden zijn te vinden op het Veiligheidsinformatieblad (SDS).
Grenswaarden worden uitgedrukt in mg/m³ (milligram per kubieke meter) of ppm (parts per million) en verschillen per stof.
Voor zeer giftige stoffen ligt de grenswaarde veel lager dan voor minder schadelijke stoffen.
Het Probleem met Reuk
Je neus is GEEN betrouwbaar meetinstrument!
Waarom niet?
Veel dodelijke stoffen zijn reukloos (bijv. koolmonoxide, CO)
Je reukzin went snel aan geuren (gewenning)
Sommige stoffen ruik je pas boven de grenswaarde
Bij andere stoffen ligt de reukdrempel onder de grenswaarde - vals alarm
Geur is subjectief - wat de ene persoon ruikt, ruikt de andere niet
Sommige gevaarlijke stoffen ruiken juist aangenaam (bijv. bepaalde oplosmiddelen)
Geur kan gemaskeerd worden door andere stoffen in de omgeving
Let op: Als je iets ruikt, ben je al blootgesteld. Gebruik altijd meetapparatuur en vertrouw nooit uitsluitend op je zintuigen om gevaar te beoordelen.

## Slide 8
Gascilinders: Opslag en Herkenning
Veilige Opslag - Checklist
Gascilinders staan onder hoge druk en vereisen zorgvuldige behandeling:
Vastzetten: Altijd met ketting of beugel borgen tegen omvallen
Beschermkap: Kap op de klep wanneer niet in gebruik - beschermt tegen beschadiging
Scheiding: Volle en lege cilinders gescheiden opslaan en duidelijk markeren
Ventilatie: Goede luchtcirculatie om ophoping van lekkende gassen te voorkomen
Temperatuur: Uit de zon houden, niet boven 50°C
Scheiding gassen: Zuurstofflessen gescheiden opslaan van brandbare gassen
Locatie: Niet opslaan in lager gelegen delen zoals kelders en putten (gasophoping bij lekkage)
Blusmiddelen: Juiste blusmiddelen aanwezig hebben voor het type gas
Koeling: Water beschikbaar als koelmiddel bij incident

## Slide 9
Verpakkingen en Informatie
Etiketten op Verpakkingen
Elke houder van een gevaarlijke stof moet duidelijk geëtiketteerd zijn. Dit etiket is de eerste bron van informatie over de risico's en voorzorgsmaatregelen.
Naam van de stof
Productidentificatie voor directe herkenning.
GHS-pictogrammen
Visuele symbolen die de aard van het gevaar aangeven.
Leverancier
Naam, adres en telefoonnummer van de verantwoordelijke partij.
H-zinnen
Gevarenaanduidingen die de specifieke risico's beschrijven (bv. 'zeer licht ontvlambare vloeistof').
P-zinnen
Voorzorgsmaatregelen voor veilige omgang en opslag (bv. 'verwijderd houden van warmte/vonken').
Veiligheidsinformatieblad (SDS)
Het SDS biedt diepgaande informatie die verder gaat dan het etiket, essentieel voor een veilige omgang en gebruik van de stof. Het is opgebouwd uit 16 specifieke secties.
Identificatie van de stof
Gevaren identificatie
Samenstelling/informatie over bestanddelen
Eerste hulp maatregelen
Brandbestrijdingsmaatregelen
Maatregelen bij onopzettelijke lozing
Opslag en hantering
Blootstellingsbeheersing/persoonlijke bescherming
Fysische en chemische eigenschappen
Stabiliteit en reactiviteit
Toxicologische informatie
Ecologische informatie
Verwijdering
Vervoersinformatie
Regelgeving
Overige informatie
Verplicht: Het SDS is verplicht beschikbaar op de werkplek voor alle gevaarlijke stoffen. Lees het altijd voordat je met een nieuwe stof werkt!

## Slide 10
Specifieke Gevaarlijke Stoffen (1)
Verschillende stofgroepen vereisen specifieke kennis en voorzorgsmaatregelen. Hieronder de meest voorkomende categorieën gevaarlijke stoffen op de werkvloer.
Organische Oplosmiddelen
Voorbeelden: Thinner, tolueen, aceton, xyleen
Gevaar: Tasten het zenuwstelsel aan en kunnen leiden tot Organisch Psychosyndroom (OPS) - blijvende hersenschade na langdurige blootstelling. Ook ontvlambaar.
Symptomen OPS: Geheugenproblemen, concentratiestoornissen, vermoeidheid, stemmingswisselingen
Koolmonoxide (CO)
Eigenschappen: Kleurloos, reukloos, smaakloos - de stille moordenaar
Bron: Onvolledige verbranding (dieselmotoren, gasapparatuur, branders)
Gevaar: Bindt zich aan hemoglobine en verhindert zuurstoftransport. Leidt snel tot bewusteloosheid en overlijden. Altijd CO-meter gebruiken in risicogebieden.
Zware Metalen
Voorbeelden: Lood (verf), chroom-6 (lassen roestvrij staal), kwik, cadmium
Gevaar: Stapelen zich op in het lichaam (bioaccumulatie). Worden niet afgebroken. Schaden nieren, lever, zenuwstelsel.
Preventie: Gebruik lokale afzuiging bij lassen/slijpen, persoonlijke hygiëne (handen wassen voor eten)
Huishoudmiddelen
Onderschat ze niet! Schoonmaakmiddelen lijken onschuldig maar kunnen gevaarlijk zijn.
Dodelijke combinaties: Bleek (chloor) + ammoniak = giftig chloorgas. Nooit mengen!
Ook gevaarlijk: Sanitairreiniger (zuren), ontkalkingsmiddelen, oven-/afvoerreinigers (bijtend)

## Slide 11
Specifieke Gevaarlijke Stoffen (2)
Cement & Cementeczeem
Eigenschappen: Bijtend (hoge pH waarde 12-13)
Gevaar: Veroorzaakt chemische brandwonden, huiduitslag (cementeczeem) en zweren bij langdurig contact. Kan ook ogen beschadigen.
Preventie: Voorkom huidcontact, draag handschoenen en beschermende kleding. Was direct bij contact.
Kwartsstof (Kristallijn Silica)
Bron: Vrijkomend bij boren, zagen, slijpen in beton, steen, tegels
Gevaar: Kankerverwekkend - veroorzaakt silicose (stoflong), een onomkeerbare longziekte. Ook verhoogd risico op COPD en longkanker.
Maatregel: Natboren of stofafzuiging klasse H verplicht. Draag FFP3-masker.
Biologische Stoffen
Voorbeelden: Bacteriën (legionella), virussen (hepatitis), schimmels, endotoxinen
Risico: Bij rioolwerk, sloopwerk, grondwerk, teken (Lyme)
Gevaar: Infecties, allergieën, longaandoeningen
Preventie: Hygiëne (handen wassen), vaccinaties, beschermende kleding, wondverzorging
Zuurstof - Te Weinig of Te Veel
Normaal: 20,9% zuurstof in lucht
<19%: Verstikkingsgevaar - duizeligheid, bewusteloosheid, overlijden
>23%: Verhoogd brandgevaar - alles brandt heviger en sneller
Maatregel: Meet altijd met O₂-meter in besloten ruimtes, tanks, kelders voordat je naar binnen gaat

## Slide 12
PREVENTIEVE MAATREGELEN
Voorkomen van Lekkages
Preventie is de beste bescherming tegen lekkages van gevaarlijke stoffen. Door proactieve maatregelen te nemen, voorkom je incidenten en bescherm je personeel en milieu.
Regelmatige Controles
Inspecteer verpakkingen, leidingen en opslagplaatsen regelmatig op beschadigingen, corrosie en lekkages
Lekbakken
Gebruik voldoende grote lekbakken (opvangcapaciteit minimaal 110% van de grootste container)
Niveaudetectie
Installeer waar mogelijk niveaudetectiesystemen voor vroegtijdige waarschuwing bij lekkages
Juiste Opslag
Bewaar stoffen in originele, goed gesloten verpakkingen op geschikte locaties
Compatibiliteit
Controleer dat opslagmaterialen compatibel zijn met de opgeslagen stoffen
Ventilatie
Zorg voor adequate ventilatie in opslagruimtes
Training
Train personeel in correct hanteren en opslaan van gevaarlijke stoffen

## Slide 13
Bij Lekkages: Wat Te Doen?
NOODPROCEDURES
Zelfbescherming
Bescherm jezelf eerst voordat je actie onderneemt.
Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
Evacueer het gebied/shelter in place bij grote lekkages of onbekende stoffen (dwars op de wind lopen indien mogelijk).
Waarschuw collega's in de omgeving.
Beperk de Schade
Gebruik spill-kits indien beschikbaar en veilig.
Stop de bron van de lekkage indien mogelijk (kraan dicht, fles rechtop).
Voorkom verspreiding naar riolen, waterwegen of andere ruimtes.
Ventileer het gebied indien veilig.
Melden en Opruimen
Waarschuw leidinggevende en veiligheidscoördinator.
Raadpleeg het SDS voor specifieke opruiminstructies.
Gebruik juiste absorptiematerialen (zand, absorptiekorrels, doeken).
Verzamel gemorste stof in geschikte containers.
Label afval correct voor verwijdering.
Let op: Bij twijfel: niet zelf opruimen! Laat het over aan gespecialiseerd personeel. Grote lekkages = 112 bellen.

## Slide 14
Gevarendiamant (NFPA 704)
SNELLE RISICO-IDENTIFICATIE
De NFPA 704 gevarendiamant wordt vooral gebruikt in de (petro)chemie en is een gestandaardiseerd systeem om snel en eenvoudig de risico's van gevaarlijke stoffen te identificeren, vooral cruciaal tijdens noodsituaties en lekkages.
Blauw (Gezondheidsgevaar)
0: Geen gevaar
1: Licht irriterend
2: Gevaarlijk bij langdurige blootstelling
3: Ernstig gevaar, korte blootstelling kan blijvende schade veroorzaken
4: Dodelijk, zelfs bij korte blootstelling
Rood (Brandgevaar)
0: Niet brandbaar
1: Moet voorverwarmd worden om te branden
2: Ontbrandt bij verhitting
3: Ontbrandt bij kamertemperatuur
4: Zeer licht ontvlambaar (gas, vluchtige vloeistof)
Geel (Reactiviteit/Instabiliteit)
0: Stabiel
1: Instabiel bij verhitting
2: Hevige chemische reactie mogelijk
3: Kan exploderen bij schok of verhitting
4: Kan exploderen bij kamertemperatuur
Wit (Bijzondere Gevaren)
W: Reageert gevaarlijk met water (niet blussen met water!)
OX: Oxiderend (versterkt brand)
COR: Corrosief (bijtend)
Radioactief symbool: Radioactief materiaal
De gevarendiamant geeft in één oogopslag de belangrijkste risico's weer. Essentieel voor hulpdiensten bij incidenten!

## Slide 15
Kennistoets - 5 Vragen
TEST JE KENNIS
Wat is de eerste stap in de arbeidshygiënische strategie (STOP)?
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken
Substitutie - vervang de stof door een veiliger alternatief
Organisatorische maatregelen invoeren
Kun je vertrouwen op je reukzin om gevaarlijke concentraties te meten?
Ja, je neus waarschuwt altijd op tijd
Alleen bij bekende stoffen
Nee, absoluut niet. Veel giftige stoffen zijn reukloos of je neus went eraan
Wat betekent een gasfles met een witte schouder?
Stikstof (N₂)
Zuurstof (O₂)
Kooldioxide (CO₂)
Wat is het verschil tussen een acuut en chronisch effect?
Acuut is gevaarlijker dan chronisch
Er is geen verschil, beide zijn even gevaarlijk
Acuut = direct merkbaar. Chronisch = lange termijn na herhaalde blootstelling
Wat betekent het GHS-symbool met een persoon en starburst op de borst?
Acute vergiftiging - direct dodelijk
Huidirritatie en allergische reacties
Lange termijn gezondheidsgevaar - kankerverwekkend, mutageen, giftig voor organen

## Slide 16
De 3 Gouden Afspraken
VEILIGHEID BEGINT BIJ JOU
Lees Altijd het SDS en het etiket
Voordat je met een nieuwe of onbekende stof werkt, raadpleeg je het Veiligheidsinformatieblad en check het etiket. Hier vind je alle informatie over gevaren, beschermingsmaatregelen en noodprocedures.
Gebruik de Juiste Bescherming
Volg de STOP-hiërarchie: eerst proberen te vervangen, dan technische en organisatorische maatregelen, en pas als laatste persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd de voorgeschreven PBM's.
Meld Onveilige Situaties Direct
Zie je een lekkage, beschadigde verpakking of andere gevaarlijke situatie? Meld het onmiddellijk aan je leidinggevende. Bij twijfel: niet zelf opruimen,
maar hulp inschakelen.
Deze 3 afspraken kunnen levens redden. Neem ze serieus, elke dag opnieuw. Veiligheid is ieders verantwoordelijkheid!